如何正确使用AG气动工具

和气动工具比较下，AG气动工具较小型，重量轻，出力大，故障小，容易操作，维修方便。

正反转方便操作，小型，可高速回转。

速度的调整较容易。没有起火的危险性。

使用以汽（柴）油为动力的空压机时在屋外亦可使用。

修理费较少，经济性好。

气动工具的使用说明

气动工具在所有作业的合理性上，能充分发挥，是非常优良的产品，精密高的部件所组合而成，不论是高速旋转式或反复打击式，在使用此精密工具时，只要稍加注意，工作效率、工具的耐久性就能充分发挥，达到更好的经济效果。

- 机种和型号的选择

气动工具的使用上，机种和型号的选择是必要的。在作业内容及作业量上，经充分考虑，制作多种多样的产品，故在使用前，依作业用途，选择最合适的工具，不但使作业效率提高，工具的使用寿命增长，也可得到更好的经济效果。

- 气动工具的空气消耗量及空压机容量

为了使气动工具动作，一定量的压缩空气是必要的。选择好机种时工具的空气消耗量及空压机的容量比较下，空压机的容量有比较充裕的容量是基本条件。空气容量不足时，或空气容量低时，工具可能能力降低或停止。基本上0.1mm³/min的空气消耗量必须使用0.75kw的空压机，所以有7.5kw的空压机时，空气消耗量在1.0m³/min的工具就能连续使用。

除双簧室捶打类的扳手气压可用8-10Kg/cm²外，最高效率的使用是在工具的近处空气压力设定6Kgf/cm²，在这气压以下时工具能力会降低，7Kgf/cm²以上时，易导致事故或故障。

- 配管，空压桶到工具的接头，要避免压力损失

气管要使用气动工具专用耐压管。大量使用工具时，或空压桶距离较远时，25-38m/m的配管是必要。分路连接到气动工具的空压管务必要用内径大于3/8”(9.5mm)以上的空气管。

- 水汽及水分的消除

空压机及管路中的水汽、水分每日必须清除，使用清净的空气，是维护工具的必要措施。

- 注油和管理

工具使用前后，一定要加入气动专用油（1-2C.C)以润滑工具及防生锈。使用中避免丢、投、滚动工具，以免灰尘或其他异物进入工具内部。

- 气动工具的维护保养

气动工具的配套系统

空压机管线出口必须用调压阀、滤水和注油空压机大小而定三点组合，管线到生产线口一定要再装一个三点组合，因管线长空气中也会产生水分，最标准厂房必需要安装三点组合，还必须选择下班关掉空压机电源后全自动排水。