- 一般安全规则

操作前请详阅安全规则并妥为保存

使用气动工具前，请遵守下列安全专案和基本的事前预防步骤，以避免受伤或引起火灾。

如有任何问题，请联系我们的授权代表。制造商不接受由非正确使用所引起伤害的责任。

1.1为了自身安全，在使用工具之前请详阅操作手册。

需了解工具的用途和限制，以防危险。

1.2爆炸的危险

绝勿使用氧气或易燃的瓦斯气体当做气压供应源。

1.3绝勿使用汽油或其他可燃的瓦斯气体来清洁工具。

残留在工具内的水汽可能由火花点燃而爆炸。

1.4保持工作区域整洁

工作区域必须打扫干净，凌乱是引起意外的潜在因素。

闲杂人等和小孩需隔离与工作区外。

1.5将不使用的工具存放于安全处所

存放前和使用后，请在入气口加油并存放在干燥处，勿使小孩碰及。

1.6使用正确的工具

如果在3-5秒内无法拆卸螺丝，请改用更大能力的工具。

1.7注意工作区域的环境

勿将工具暴露在雨中，不可在潮湿的地方使用气动工具。

不可在有易燃液体或气体的地方使用气动工具。

操作时请隔离开杂人等和小孩，因为分心会造成失控。

1.8使用护目镜和耳塞

戴口罩和护目镜能降低危险

1.9正确穿着

勿穿宽松的衣服或戴饰品

头发、衣服和手套等，请勿靠近工作中的物件，因为有被卷入的危险。

1.10安全的工作物件

将物件用钳夹固定住，这样比用双手固定安全。

1.11小心保养工具

使用前后在工具的入气口加锭子油防止生锈。

打击结构处需定期检查黄油是否足够。

握把需保持干燥、清洁。避免油汀。

工具不使用时切记将气源拔除。

1.12维修

气动工具需遵守相关的安全规定。

维修只能由授权的服务单位用原厂的零件来进行，否则可能造成危险。

1.13请定期检查主轴、螺牙和夹取装置是否有磨损。

警示

1.14穿戴口罩和护目镜可降低危险。

1.15保持身体在适当的平衡位置。

1.16当风管破损或松动可能造成风管任意甩动及工具无法正常使用。

1.17工具或配件（如起子头、套筒等等）因使用一段时间而造成本身磨损，如持续使用可能造成工具或配件破损，及损及人身安全，故请时时注意。

1.18如工具受损太严重而无法再使用，请分类做资源回收，勿乱丢。

- 装置运作

2.1空压机要有过滤器、注油器、调整器和润滑油，以增加工作效率，延长工具寿命和节省成本。

2.2切勿戴手套使用工具。

2.3工具在接上风管前，在入气口处加4-5滴润滑油，操作每隔3-4小时必须再加润滑油，入气口处要缠绕止泄胶带以确保密合不漏气，然后将空气接头与工具结合。

2.4将空压机的QC接头与工具端的风管接头结合并确认有无松脱。

2.5装上所需尺寸的套筒并确认有无松脱。

2.6工作时的空气压力为90PSI.

2.7检查正反转开关是否调至正确位置。

2.8触压扳机开始运作。