# 使用气动工具的注意事项

一、作业服装上的注意事项
作业时候请着轻便的衣服，衣领及太开的袖口等可能被运转中的机器所卷入而造成极大的危险，有很大的影响，作业中请戴上防护眼镜、口罩、耳塞、安全帽、安全鞋等以确保安全。

二、作业环境注意事项
1、作业时可能对周边的环境产生噪音的困扰，请设置简单的隔音设备；
2、作业场地须有充分的照明；
3、除使用外，其余人员不得靠近工作场所，特别是小孩，请特别注意；

三、作业中的注意事项
1、气动工具须在规定的空气压力下使用，请勿使用规定以外之空气压力，会产生危险且会造成工具性能无法发挥，并导致故障情形发生；
2、请勿在工具规定使用之用途外作业，或超过工具能力范围外使用，以免造成故障；
3、作业中工具状况不好时，或有异常现象时请立即停止使用并马上送修；
4、工具不使用时，或是更换配件时请务必拆下空气管，以免造成危险；
5、请避免长时间的连续使用，以防振动、噪音造成身体的危害。

四、保养检查的注意事项
气动工具的保养、检查，对使用寿命及性能有很大的影响，为了长久的使用，下列的注意事项请确实遵守：
1、关于空气压缩机及其配件
为使性能充分发挥，须使用干净干燥的压缩空气，空气压缩机内的配管中的锈屑和水分须过滤去除才能使用，请安装雷曼过滤器或更高效率的三点组合。
2、关于适当的空气压力
请在5-8kg/cm2的空气压力范围下使用，若使用超出此压力范围的高压力，会造成故障，压力不足时，亦会使其性能无法发挥。
3、关于给油
为维持安稳的性能，须定期供给气动工具用油，给油不足会使工具发热，造成磨、动力不足、性能降低等影响，大大影响工具寿命。
4、气动马达部分
每日作业前自空气入口处滴入适量的气动工具专用油，空转约3-5秒，使其润滑。
5、打击部、轴承部、齿轮部的保养
一个月保养一次，自给油口注入适量的黄油或彻底分解保养后更换新的黄油，如加过量的黄油反而会使性能降低，请特别注意。