LASERSTAR 激光模具补焊机

激光星是美国CPP公司的产品，有手动式激光焊接机，自动机器用激光焊接机，激光刻字机。 LASERSTAR 激光模具焊接机是利用高纯度激光光线将焊接物进行点式焊接。由于激光星特有的脉冲性能，可控制金属的热收缩。 桌面型 颗桌面型系列是最适合中国环境的微小设计。 虽然是微小设计，但它备有充分的冷却装置，可以24小时连续使用。 有60&80J ２种，使用家庭用220V电源，所以设置简单。 型号 ND60 ND80 系列 桌面型 出力 60J 80J 电源 220V 结晶（波长） Nd：YAG 电波幅 0.5-20ms 光束直径 0.2-2.0mm 可保存设定数 80内存 焊接箱内尺寸 宽356*长337*高178mm 重量 75kg 直立型 直立型是高性能型号，推荐给激光焊接机使用频度高的客户。 有100&120J ２种，是世界最高级的高性能产品。 强劲的激光光线及充足的容量让焊接作业从容进行。 两种型号都使用家庭用220V电源。 型号 ND100 ND120 系列 直立型 出力 100J 120J 电源 220V 结晶（波长） Nd：YAG 电波幅 0.5-20ms 光束直径 0.2-2.0mm 可保存设定数 80内存 焊接箱内尺寸 宽356*长337*高178mm 重量 100kg 自动生产线用 安装在自动机器上、自动生产线使用的系列。 根据用途准备了3个机种。另售弯角型输出镜片等附件，可以多用途使用。 型号 LS25 LS35 LS50 方式 纤维光学 出力@10ms 20J 35J 60J 出力@20ms 25J 45J 80J 出力 25W 35W 50W 电源 220V 结晶（波长） Nd：YAG 电波幅 0.5-20ms 连射速度 40Hz 光束直径 0.2-2.0mm 可保存设定数 80内存 焊接箱内尺寸 宽255*长725*高890mm 重量 56kg