带柄砂轮机、砂轮机、砂磨机（抛光机）使用时注意事项

安全注意事项

1使用前请先详读安全操作说明，并按照操作内容的说明来使用工具，以确保使用上的安全。

- 本工具禁止在有爆炸性危险的环境中使用。

- 严禁使用空气以外的气体当做气源来使用工具，以避免爆炸的危险。

- 当不使用工具，更换配件或进行维修时，请先关掉空气源，并将工具和空气源的接头拔掉。

- 工具及其配件禁止自行更改，若使用不同的零件或非本公司出厂之零件，则不负保固责任。

- 不要将高压空气吹向自己或任何人。

- 使用工具时，请务必带上可过滤粉尘的口罩或面罩，以避免吸入肺部影响健康。

- 1-请使用品质良好的砂轮（带柄砂轮），品质不好的砂轮（带柄砂轮）会影响高速旋转的离心力造成危险。

2-请使用粘着力良好的砂纸，品质不好的砂纸会因高速旋转的离心力导致抛射危险。

- 当操作工具、维修工具或更换工具配件时，请随时戴上可抵抗冲击的眼罩及面罩，即使是小的抛射物，亦会伤害眼睛并可能导致失明。

- 高音量会导致听觉伤害，请使用者依据各地区的规定戴上合乎标准的耳罩，以保护使用者安全。

- 重复的操作工具动作，不便的工作方式及暴露在振动的工作环境中，会对手臂造成伤害，若手臂麻木、刺痛感或白皮肤发生，请停止使用工具，并请教医生。

- 请不要直接接触转动中的传动轴及配件，避免受伤，并戴上手套来保护手。

空气的供给

- 空压管线的缠绕会导致严重的危险，请随时检查空压管线，并放置在适当的位置。

- 所有的工具、配件、空压管线都必须合乎空气压力与容积的要求。

- 供给工具所使用的空气必须是干净且干燥，空气中的水分会导致工具内部金属生锈而造成损坏。

- 操作工具时，进气口最大压力不可超过6.3kg/cm²或工具铭牌上所标示的压力。较高的压力会导致工具损坏，造成意外发生，并会降低工具的使用寿命，不列入保固范围。

注油及润滑

- 请使用注油器注油润滑工具及马达组，并将流量调整为每分钟2滴油，应使用气动工具专用润滑油来润滑。

- 若不使用注油器，则每班（4小时）需从管接头处注入5cc的气动工具专用润滑油来润滑。

- 每天工具用毕应从管接头处注入5cc的气动工具专用润滑油，并操作1-2秒，将异物排出，后将工具至于干净的处所，避免异物吸入或入侵后造成零件损坏。

- 砂轮机每工作40小时后，需先拆下工具前端上的注油螺丝，注入耐高温特殊润滑油脂来润滑齿轮组。

- 如无法计算使用时数，请订定固定的保养时间，准时保养。

- 工具的保养润滑是必须的，没有按时保养润滑，将导致工具的扭力降低及快速降低工具的使用寿命，此种情形将不列入保固范围。

- 避免使用腐蚀性的油，以避免破坏橡胶材质的油封及电木叶片等零件。